## Slide 1: Raspberry Pi ハンズオン IoTなSomething
GEEKSCHOOL

## Slide 2: 今日の流れ
RaspberryPiについて
RaspberryPiインストール
Hello World
LED Hello World
IoT Hello World
IoT Something DEMO

## Slide 3: そもそもRaspbeberry Pi とは？
Section1

## Slide 4: 一言で言うと、 「手のひらコンピュータ」
「手のひらサイズ」の基盤にコンピュータとしての最低限の部品を搭載
GPIOヘッダピンを搭載
  電子パーツを接続することも
  可能

## Slide 5: ハードウェア
CPU
NIC
(有線LAN)
USB2.0
(合計4ポート)
HDMI
AC
GPIOピン(40ピン)

## Slide 6: ハードウェア
microSD
メモリ

## Slide 7: ソフトウェア(OS)
公式OS
  Raspbian(Debian/GNU Linuxベース)
サードパーティーOS
  SNAPPY UBUNTU CORE(Ubuntu Linuxベース)
  Pidora(Fedora Linuxベース)
  Windows10(予定)
  などなど
今回はRaspbianを使用

## Slide 8: 組み立て・OSインストール
Section2

## Slide 9: RaspberryPiを動かす
材料
  RaspberryPi2 … 1つ
  microSD 16GB … 1つ
  microUSB ケーブル … 1つ
  キーボード、マウス、LANケーブル、HDMIケーブル
事前に袋詰めしてあります！

## Slide 10: OSインストーラ(NOOBS) をダウンロード
Raspbianをインストールするツール(NOOBS)をダウンロード
  https://www.raspberrypi.org/downloads/

## Slide 11: SDカードのフォーマット
SD Card Formatterをダウンロード
  https://www.sdcard.org/downloads/formatter_4/

## Slide 12: SDカードのフォーマット
SD Card Formatterを起動し、フォーマット

## Slide 13: SDカードにNOOBSをコピー
ダウンロードしたzipファイルを解凍し、中のファイルをそのままSDカードにコピー

## Slide 14: Raspberry Pi へOSインストール
SDカードをRaspberry Piに差し込み、電源を入れる
電源を入れたら、「Raspbian」と「Data Partition」にチェックを入れる

## Slide 15: OSはインストールされたら
このような初期設定画面が出てきます

## Slide 16: 最初にやるべき事
2: Change User Password
  ログインパスワードの変更
9: Advanced Option
  SSHを有効になっていることを確認する

## Slide 17: SSH設定の確認

## Slide 18: SSH設定の確認
“Enable”を選択する。

## Slide 19: Raspberry Piのリモートログイン
お手持ちのPCからネットワークを経由してRaspberry PiにSSHでログインします
WindowsではPutty、Macでは標準ターミナルを使います
  Windowsの方は、事前にPuttyをインストールしてください
SSH
ログイン

## Slide 20: 事前準備 Raspberry PiのIPアドレスを確認
  $ ifconfig
  en0: flags=8863<UP,BROADCAST,SMART,RUNNING,SIMPLEX,MULTICAST> mtu 1500
  ether 6c:40:08:b5:24:82
  inet6 fe80::6e40:8ff:feb5:2482%en0 prefixlen 64 scopeid 0x4
  inet 172.17.1.171 netmask 0xffff0000 broadcast 172.17.255.255
  nd6 options=1<PERFORMNUD>
  media: autoselect
  status: active

## Slide 21: Puttyを起動し、Raspberry PiのIPアドレスを入力

## Slide 22: 初回のみ、こんなメッセージが出ます。

## Slide 23: ユーザー名・パスワード
ユーザー名は”pi”
パスワードは先ほど自分で変更したパスワード

## Slide 24: 各種設定が終わったら
Raspbianをアップデートし最新化
vim のインストール
  $ sudo apt-get update
  $ sudo apt-get upgrade
  $ sudo apt-get install vim

## Slide 25: Hello World!
Section 3

## Slide 26: RaspberryPi - HelloWorld
目的
  RaspberryPi上で”Hello World”と表示するプログラムを実行する
  Pythonというプログラミング言語を使います
材料
  インストールされたRaspberryPI2

## Slide 27: プログラムを書く準備
作業ディレクトリ（フォルダ）を作成
vimエディタを起動してプログラムを書ける状態にする
$ mkdir work
$ cd work
$ vim helloworld.py

## Slide 28: Hello World!
helloworld.py に下記のプログラムを入力
print "-" * 20
print "Hello World!!"
print "-" * 20
※ Vimエディタの使い方はチートシートを参照

## Slide 29: 実行
helloworld.py を下記のコマンドで実行します
$ python helloworld.py

## Slide 30: 実行結果

## Slide 31: GPIO
General Purpose Input/Output
汎用入出力
これらピンから電気信号を読んだり、出力したりします

## Slide 33: Raspberry PI – LED HelloWorld
目的
  ブレッドボードで組んだLED電気回路を点灯させる

## Slide 34
import RPi.GPIO as GPIO
import time
PIN = 4
GPIO.setmode(GPIO.BCM)
GPIO.setup(PIN, GPIO.OUT)
while True:
GPIO.output(PIN, GPIO.LOW)
time.sleep(0.5)
GPIO.output(PIN, GPIO.HIGH)
time.sleep(0.5)
半角スペース４つ
分空けてください

## Slide 35
配線図

## Slide 36: Raspberry PI – LED version2
目的
  LEDとボタンスイッチの電気回路を組み、スイッチが押されたことをプログラムによって検知し、LEDを点灯させる

## Slide 37: button.py
import RPi.GPIO as GPIO
OUTPUT_PIN = 4
INPUT_PIN = 17
GPIO.setmode(GPIO.BCM)
GPIO.setup(OUTPUT_PIN, GPIO.OUT)
GPIO.setup(INPUT_PIN, GPIO.IN, pull_up_down=GPIO.PUD_DOWN)
GPIO.output(OUTPUT_PIN, GPIO.HIGH)
pin_status = GPIO.LOW
while True:
if GPIO.input(INPUT_PIN) == GPIO.HIGH:
GPIO.output(OUTPUT_PIN, pin_status)
if pin_status == GPIO.LOW:
pin_status = GPIO.HIGH
else:
pin_status = GPIO.LOW
while GPIO.input(INPUT_PIN) == GPIO.HIGH:
pass

## Slide 38: 配線図

## Slide 39: 実行！
一般ユーザ（pi）権限ではGPIOは操作できないため、必ず sudo を最初に付けること！
  sudoを付けると、特権ユーザで実行できる
$ sudo python button.py

## Slide 40: Raspberry PI – IoT HelloWorld
目的
  RaspberryPiにWebサーバを立ち上げ、Web上のスイッチを用意し、LEDを点灯させる
材料
  PIPをインストール
  Flaskをインストール

## Slide 41: PIP・Flaskのインストール
PIP: Pythonのツールを簡単インストールするツール
Flask: PythonでWEBサーバを作る際のフレームワーク
$ sudo apt-get install python-pip
$ sudo pip install flask
$ sudo pip install flask-bootstrap

## Slide 42: プログラムの展開
GitHubからzipをダウンロードしてきてください
実行
ブラウザでアクセスしてみよう！！
  http://(IP-addr)/
$ wget https://github.com/GEEKSCHOOL/geekschool_iotsomething/archive/master.zip
$ unzip master.zip
$ cd geekschool_iotsomething-master/section3/web-server/
$ sudo python top.py

## Slide 43: IoT & Cloud!
Section 4

## Slide 44: RaspberryPi – IoT&Could
目的
  温度センサーの値をクラウドに集約する
材料
  Couchbase Lite
  Couchbase Server
  温度センサ

## Slide 45: Couchbase Lite/Server

## Slide 46: Couchbase Lite 導入
Couchbase Lite とは
  モバイル機器向けのデータベース（NoSQL）
  サーバで動くCouchbase Serverとの内容の同期が簡単に行える
必要な物
  Githubのsection4に準備してあります

## Slide 47: データベース作成
Couchbase Lite 起動
データベースの作成（初期化）
$ java -cp couchbase-lite-local-latest.jar JarMain
$ curl -u (ID):(PW) -v –X PUT http://(IP-addr):5984/geek

## Slide 48: ドキュメントを登録する
コマンドで簡単にデータを登録する
ブラウザから登録したドキュメントを参照http://(IP-addr):5984/geek/(id)
$ curl -u (ID):(PW) -v -X POST –d ’{“date”:”2015/04/25”,”value”:”12”}’ http://(IP-addr):5984/geek
任意のJSONドキュメントをそのまま登録できる

## Slide 49: 温度センサーの計測値をCloudへ
Raspberry Piに接続した温度センサーから温度を計測
Couchbase Liteに書き込み
クラウド上のCouchbase Serverと自動同期
上記を繰り返す（決められた時間に定期的にコマンドを実行するcronにて起動）
計測したデータをブラウザから参照
http://52.68.93.247:8091/

## Slide 50: おさらい
小さなコンピュータRaspberry Piを触ってみました
Pythonというコンピュータ言語でプログラムを書いて、実行してみました
Pythonで書いたプログラムからRaspberry Piに接続されたデバイスを操作してみました
Raspberry Piのセンサーで計測したデータをクラウドに集約してみました

## Slide 51: SO GEEK!
これであなたも
IoTとCloudが作るGEEKな世界へ一歩を踏み出しました！